Załącznik nr 1.1
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Minimalne wymagania techniczne średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Płonce Kościelnej

Lp.	WARUNKI ZAMAWIAJĄCEGO	Sposób potwierdzenia wymagań Zamawiającego-wypełnia Wykonawca (podając proponowane rozwiązania , parametry techniczne , potwierdzając spełnienie wymagań w sposób: / Spełnia/nie spełnia
1.	Warunki ogólne:
1.1	Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z Ustawą „Prawo o ruchu drogowym” (t.j.Dz. U. z 2017r., poz.1260) wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy. / Pojazd musi posiadać świadectwo dopuszczenia CNBOP do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej na terenie Polski- dołączone do oferty lub najpóźniej w dniu odbioru.
1.2	Pojazd musi spełniać wymagania techniczno-użytkowe określone w załączniku do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu zasad bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002) wprowadzonego rozporządzeniem zmieniającym z dnia 27.04.2010 r. (Dz. U. Nr 85, poz. 553) wraz z uszczegółowieniem tych wymogów i wyposażeniem podanym poniżej. Podwozie pojazdu musi posiadać świadectwo homologacji typu lub świadectwo zgodności WE (COC), potwierdzające deklarowane wartości rejestracyjne przez producenta pojazdu, które należy dostarczyć w dniu odbioru techniczno-jakościowego. W przypadku przekroczenia dopuszczalnych parametrów obowiązuje świadectwo homologacji na cały pojazd wraz z zabudową.
1.3	Pojazd zabudowany i wyposażony musi spełniać następujące wymagania: / - rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j.Dz. U. 2016 poz.1622 z późn.zm.) / - Rozporządzenia Ministrów: Spraw Wewnętrznych, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych i pojazdów używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, kontroli skarbowej, Służby Celnej, Służby Więziennej i straży pożarnej (Dz. U. 2017 poz.450).
1.4	Pojazd musi spełniać przepisy Polskiej Normy PN-EN 1846-1 oraz PN-EN 1846-2.
1.5	Zmiany adaptacyjne pojazdu, dotyczące montażu wyposażenia , nie mogą powodować utraty ani ograniczać uprawnień wynikającej z fabrycznej gwarancji mechanicznej.
1.6	Samochód musi być oznakowany numerami operacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z zarządzeniem nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 10 kwietnia 2008r.w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP Nr 1, poz. 8, zmienione zarządzeniem nr 13 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 27 grudnia 2012 r., zmieniającym zarządzenie w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej). (Numery operacyjne poda Zamawiający podczas realizacji zamówienia).
1.7	Samochód powinien posiadać oznakowanie odblaskowe konturowe (OOK) pełne zgodne z zapisami§12ust.1pkt 17 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (j.t. Dz. U. z 2015 poz. 305, z późn. zm.) oraz wytycznymi regulaminu nr 48 EKG ONZ. / Oznakowanie wykonane z taśmy klasy C (tzn. z materiału odblaskowego do oznakowywania konturów i pasów o szerokości min. 50 mm oznakowanej znakiem homologacji międzynarodowej. / Oznakowanie powinno znajdować się możliwie najbliżej poziomych i pionowych krawędzi samochodu.
2	Podwozie z kabiną:
2.1	Podwozie, zabudowa, wyposażenie oraz urządzenia fabrycznie nowe, nieużywane. Rok produkcji 2018.
2.2	Podwozie samochodu musi spełniać min. następujące warunki: / - silnik podwozie i kabina od jednego producenta, / - silnik o zapłonie samoczynnym z turbodoładowaniem, o mocy min. 320KM, spełniającym wymogi normy EURO 6, / - silnik przystosowany do zasilania biopaliwem lub paliwem z dodatkiem biokomponentów, zgodnym z Normą PN-EN 14214,
2.3	- podwozie uterenowione napęd 4 x 4 – z możliwością: / - blokady mechanizmu różnicowego osi przedniej i tylnej / - odłączenia napędu osi przedniej, / - przekładnia rozdzielcza z możliwością wyboru przełożeń szosowych i terenowych. / - pojedyncze koła na osi przedniej, na tylnej podwójne, / -Podwozie pojazdu dostosowane do stałych obciążeń maksymalną masą rzeczywistą na postoju i dużych obciążeń dynamicznych podczas dojazdu do akcji. / - układ kierowniczy samochodu ze wspomaganiem.
2.4	Pojazd wyposażony w manualną zsynchronizowaną skrzynię biegów o ilości przełożeń do przodu minimum 6.
2.5	Kabina fabrycznie czterodrzwiowa, jednomodułowa, na bazie jednej płyty podłogowej, zapewniająca dostęp do silnika w zakresie podstawowej obsługi, 6-osobowa, w układzie miejsc 1+1+4 (siedzenia przodem do kierunku jazdy). / Kabina wyposażona w: / - indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy, / - fabryczny układ klimatyzacji kabiny, / - reflektor ręczny (szperacz) do oświetlania numerów budynków zainstalowany w kabinie o mocy min.55W zasilany z instalacji elektrycznej samochodu, / - boczne szyby elektrycznie podnoszone i opuszczane( po stronie kierowcy i dowódcy ) / - szyby przedziału załogi otwierane ręcznie lub elektrycznie, / - niezależny układ ogrzewania i wentylacji, umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku, / - elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka boczne, / - lusterko prawe krawężnikowe i dojazdowe przednie bez podgrzewania elektrycznego, / - zewnętrzną osłonę przeciwsłoneczną z przodu dachu kabiny, / - fabryczne radio wraz z instalacją głośnikową i antenową, / - wyprowadzoną instalację do ładowarek radiotelefonów i latarek, / podest do zamontowania radiotelefonów i latarek, / Dodatkowe urządzenia zamontowane w kabinie: / - zamontowany wskaźnik poziomu wody w zbiorniku, / - zamontowany wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku, / - sterowanie niezależnym ogrzewaniem kabiny i przedziału pracy autopompy, / - sterowanie zraszaczami, / - kontrolka włączenia autopompy, / - wskaźnik niskiego ciśnienia / -sygnalizacja otwarcia żaluzji skrytek i podestów, / -sygnalizacja informująca o wysunięciu masztu, / -sygnalizacja świetlna i dźwiękowa załączonego gniazda ładowania.
2.6	Fotele wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa: / - siedzenia pokryte materiałem łatwo zmywalnym, odpornym na rozdarcie i ścieranie, / - wszystkie fotele wyposażone w zagłówki, / -fotel dla kierowcy z regulacją wysokości, odległości i pochylenia oparcia, dodatkowo zawieszony pneumatycznie, / -fotel dowódcy z regulacją wzdłużną, regulacją wysokości i pochylenia oparcia. / Tylne siedzisko z możliwością przewożenia 4 szt. aparatów powietrznych w kabinie pojazdu, wg rozwiązania technicznego zaproponowanego przez oferenta umożliwiające: / - jednoczesne przewożenie aparatów z butlami różnego rodzaju, bez konieczności jakiegokolwiek dopasowywania, / - odblokowanie każdego aparatu indywidualnie (dźwignia odblokowująca o konstrukcji uniemożliwiającej przypadkowe odblokowanie np. w czasie hamowania pojazdu), / - bezpieczne oparcie pleców ratownika w przypadku braku aparatów w mocowaniu.
2.7	Pojazd musi być wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno-ostrzegawcze, akustyczne i świetlne pojazdu uprzywilejowanego, urządzenie akustyczne umożliwiające podawanie komunikatów słownych. Moc głośnika min. 200W. / -belka sygnalizacyjna z niebieskimi lampami typu LED wysyłającymi sygnał błyskowy, montowana na dachu kabiny pojazdu, / - dwie lampy pulsacyjne, niebieskie typu LED z tyłu pojazdu min 8-punktowe, / - dwie lampy pulsacyjne niebieskie typu LED min 8-punktowe wysyłające sygnał błyskowy z przodu pojazdu, / Wszystkie lampy ostrzegawcze i głośnik zabezpieczone przed uszkodzeniem mechanicznym siatkami ze stali nierdzewnej. / Pojazd wyposażony w sygnał pneumatyczny, włączany dodatkowym włącznikiem z miejsca dostępnego dla kierowcy i dowódcy.
2.8	Kamera cofania monitorująca strefę martwą (niewidoczną dla kierowcy) z tyłu pojazdu. Powinna być przystosowana do pracy w każdych warunkach atmosferycznych mogących wystąpić na terenie Polski oraz posiadać osłonę minimalizującą możliwości uszkodzeń mechanicznych. Obraz z kamery powinien być wyświetlanych na dodatkowym wyświetlaczu z ekranem o przekątnej min.7”. którego miejsce montażu zostanie uzgodnione podczas inspekcji produkcyjnej. Kamera powinna być uruchamiane automatycznie po załączeniu biegu wstecznego. Dodatkowo w zasięgu ręki kierowcy włącznik kamery pozwalający na uruchomienie w każdym dowolnym momencie. / Wymagania odnośnie kamery cofania :min. 18 diód podczerwieni IR, kąt widzenia min. 120 stopni ,temperatura działania: –20 do +70 0C.
2.9	Instalacja elektryczna jednoprzewodowa 24V, z biegunem ujemnym na masie lub dwu przewodowa w przypadku zabudowy z tworzywa sztucznego, / - moc alternatora i pojemność akumulatorów musi zapewniać pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy jej maksymalnym obciążeniu, / - przetwornica napięcia 24V / 12V, / - w układzie ładowania radiotelefonów i latarek zamontowane zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem akumulatorów samochodu (np. wyłącznik odłączający zasilanie).
2.10	Instalacja elektryczna musi być wyposażona w główny wyłącznik prądu, bez odłączania urządzeń, które wymagają stałego zasilania (np. ładowarki latarek i radiotelefony).
2.11	Pojazd musi być wyposażony w gniazdo ładowania akumulatorów z zewnętrznego źródła zamontowane po lewej stronie (w kabinie kierowcy świetlna i dźwiękowa sygnalizacja podłączenia do zewnętrznego źródła). Integralny układ prostowniczy do ładowania akumulatorów.
2.12	W kabinie kierowcy zainstalowany radiotelefon przewoźny z mikrofonem zewnętrznym z przyciskiem PTT oraz anteną, dopuszczony do stosowania w sieci Państwowej Straży Pożarnejo parametrach nie gorszych niż: pracującym w zakresie częstotliwości VHF 136–174 MHz, moc 1–25W, kolorowy wyświetlacz alfanumeryczny, głośnik w obudowie radiotelefonu, odporność na działanie kurzu i wody IP54, zakres temperatury pracy od –30°C do +60°C, pracujący w trybie analogowym lub cyfrowym TDMA, zgodnych ze standardami ETSI DMR, kodowa blokada szumów CTCSS (wybierana programowo na dowolnym kanale), GPS, Bluetooth, menu w języku polskim, min. 250 kanałowy i odstęp pomiędzy kanałami 12.5 kHz wyposażony w dodatkowy mikrofon i głośnik z możliwością nadawania i odsłuchu oraz regulacją głośności zamontowany w przedziale autopompy. / Radiotelefon musi mieć możliwość zaprogramowania minimum 19 kanałów w jednej strefie kanałów. / Antena zewnętrzna z podstawą ze sprężyną umożliwiającą swobodne wyginanie się podczas wjazdu do pomieszczeń garażowych. / Antena ma być zamontowana na stałe na środku dachu (kabiny). Nie dopuszcza się instalacji anteny magnetycznej. / Antena ma być dostrojona do częstotliwości wykorzystywanych w PSP i charakteryzować się współczynnikiem fali stojącej SWR kanału ogólnopolskiego PSP (B028) wykonanej instalacji antenowej nie większy niż 1,2. Należy dołączyć zmierzone charakterystyki zamontowanej anteny (wykres SWR w funkcji częstotliwości).Ma być zamontowana dodatkowa antena GPS dla wybranego modelu radiotelefonu, gwarantująca prawidłowe działanie. / Zasilanie radiotelefonu poprzez reduktor napięcia 24/12V. Radiotelefon ma być podłączonydo instalacji zasilania samochodu i zabezpieczony oddzielnym bezpiecznikiem umieszczonym w miejscu łatwo dostępnym, zgodnie z zaleceniami producenta radiotelefonu. / Radiotelefon nie powinien zakłócać pracy innych urządzeń elektronicznych pojazdu. Inne urządzenia elektroniczne nie powinny zakłócać pracy radiotelefonu przewoźnego. / Zestaw powinien zawierać kieszeń montażową typu DIN oraz zestaw rozdzielnego montażu panelu radiotelefonu z przewodami przyłączeniowymi, co pozwoli na dowolne zamontowanie radiotelefonu w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym. / Nie dopuszcza się wykonania instalacji przyłączeniowej radiotelefonu po zewnętrznym poszyciu deski rozdzielczej. / Kabel antenowy powinien być doprowadzony do urządzenia nadawczo odbiorczego jak najkrótszą drogą. Zamontowany kabel antenowy ma być w jednym odcinku o dostosowanej do zabudowy długości. Nie dopuszcza się pozostawienia zawiniętych odcinków kabla w niewidocznych częściach samochodu oraz stosowania dodatkowych przejściówek i złączy kablowych. / Zmawiający podczas odbioru instalacji radiowej może dokonać pomiarów parametru SWR wykorzystując swoje urządzenia pomiarowe. / Miejsce montażu radiotelefonu zostanie ustalone z Zamawiającym podczas inspekcji produkcyjnej.
2.13	Pojazd wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową (brzęczyk – sygnał przerywany) włączonego biegu wstecznego, jako sygnalizacja świetlna może służyć światło cofania. Dźwiękowy sygnał ostrzegawczy o natężeniu min. 80 dB.
2.14	Kolor: / - elementy podwozia – czarne lub ciemnoszare (fabryczny kolor elementów podwozia), / - błotniki przednie, tylne i zderzaki – białe, / - kabina, zabudowa – RAL 3000, / - żaluzje skrytek w kolorze naturalnego aluminium. / Podwozie zabezpieczone przed korozją.
2.15	Prędkość maksymalna pojazdu ograniczona elektronicznie do 90 km/h.
2.16	Chwyt powietrza do silnika usytuowany za kabiną, w jej górnej części, chroniący przed zassaniem gorących gazów.
2.17	Wylot spalin nie może być skierowany na stanowisko obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu.
2.18	Instalacja pneumatyczna pojazdu zapewniająca możliwość wyjazdu w ciągu 60 s, od chwili uruchomienia silnika samochodu, równocześnie musi zapewniać prawidłowe funkcjonowanie hamulców.
2.19	Wszystkie funkcje użytkowe pojazdu muszą być zapewnione w warunkach temperatury zewnętrznej w przedziale -25ºC ÷ +40ºC.
2.20	Pojemność zbiornika paliwa (min. 150 litrów) musi zapewniać przejazd min 300 km lub 4 godz. ciągłej pracy autopompy.
2.21	Silnik pojazdu przystosowany do ciągłej pracy, bez uzupełniania cieczy chłodzącej, oleju oraz przekraczania dopuszczalnych parametrów pracy (np. temperatury) w czasie postoju min. 4 godz.
2.22	Ogumienie uniwersalne z bieżnikiem dostosowanym do poruszania się po szosie w każdych warunkach atmosferycznych jak również w warunkach terenowych. / Ogumienie pneumatyczne fabrycznie nowe, nieużywane, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2017 roku, o nośności dopasowanej do nacisku koła oraz dostosowane do maksymalnej prędkości pojazdu. Zalecane wartości ciśnienia w ogumieniu dla zakładanych warunków eksploatacyjnych trwale oznaczone nad kołami. / Ogumienie w tym samym rozmiarze na przedniej i tylnej osi. Pełnowymiarowe koło zapasowe bez konieczności wożenia w pojeździe, tego samego producenta co w pojeździe.
2.23	Pojazd wyposażony w hak holowniczy z tyłu pojazdu posiadający homologację lub znak Bezpieczeństwa. Samochód wyposażony w zaczep holowniczy i dwie szekle z przodu umożliwiające odholowanie pojazdu wytrzymujące obciążenie min 100 kN. Dodatkowo takie same szekle z tyłu pojazdu.
2.24	Pojazd wyposażony w wyciągarkę o napędzie elektrycznym zamontowaną z przodu lub z tyłu pojazdu zgodnie z warunkami technicznymi producenta wyciągarki i wytycznymi producenta podwozia o sile uciągu min. 5000 kg z liną o długości 25 m. Wyciągarka wyposażona w układ sterowania z przewodem długości min. 5m, rolkową prowadnicę liny oraz pokrowiec.
2.25	Przystawka odbioru mocy musi być przystosowana do długiej pracy, z sygnalizacją włączenia w kabinie kierowcy.
2.26	Z tyłu pojazdu zamontowany zderzak z możliwością podnoszenia.
3	Zabudowa pożarnicza:
3.1	Zabudowa wykonana może być wyłącznie z następujących materiałów: stal nierdzewna, aluminium i jego stopy, materiały kompozytowe oraz tworzywa sztuczne.
3.2	Dach zabudowy w formie podestu roboczego w wykonaniu antypoślizgowym. Na dachu zamontowane działko wodno-pianowe, uchwyty na drabinę i węże ssawne. / Powierzchnie platform, podestu roboczego i podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym. Krawędzie dachu zabezpieczone nadbudową stanowiącą jednolitą płaszczyznę z powierzchnią boczną zabudowy. / Pojazd musi być wyposażony w oświetlenie podestu roboczego lampami typu LED.
3.3	Drabina do wejścia na dach wykonana ze stali nierdzewnej lub aluminium, jednoczęściowa, z poręczami w górnej części zabudowy ułatwiającymi wejście na dach zamontowana na sztywno, umieszczona z tyłu pojazdu. Szczeble w wykonaniu antypoślizgowym.
3.4	Skrytki na sprzęt i wyposażenie: liczba skrytek 7 (w układzie 3+3+1) zamykane żaluzjami wodo- i pyłoszczelnymi wspomaganymi systemem sprężynowym wykonane z materiałów odpornych na korozję, wyposażone w zamki zamykane na klucz, jeden klucz pasujący do wszystkich zamków, / -wszystkie żaluzje powinny posiadać taśmy ułatwiające zamykanie skrytki, / -w kabinie kierowcy zainstalowana sygnalizacja otwarcia skrytek, / -półki sprzętowe wykonane z aluminium lub blachy nierdzewnej , w systemie z możliwością regulacji położenia (ustawienia) wysokości półek, / - ilość regulowanych półek w skrytkach minimum 10.
3.5	Skrytki na sprzęt i przedział autopompy oraz skrzynia na dachu wyposażone w oświetlenie włączane automatycznie po otwarciu drzwi skrytki, oświetlenie wykonane w technologii LED. Główny wyłącznik oświetlenia skrytek umieszczony w kabinie. / Sprzęt rozmieszczony grupowo w zależności od przeznaczenia z zachowaniem ergonomii. Zamknięcia żaluzji typu rurkowego.
3.6	Pojazd musi posiadać oświetlenie pola pracy wokół samochodu w technologii LED zapewniające oświetlenie w warunkach słabej widoczności min. 5 luksów w odległości 1 m od pojazdu na poziomie podłoża. Oświetlenie uruchamiane w kabinie kierowcy i przedziale autopompy.
3.7	Szuflady i wysuwane tace automatycznie blokujące się w pozycji zamkniętej i całkowicie otwartej oraz posiadające zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem (wypadnięcie z prowadnic).
3.8	Szuflady i tace wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze.
3. 9	Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, tac, muszą być tak skonstruowane, aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach.
3.10	Konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzenie wody z ich wnętrza.
3.11	Pod każdą ze skrytek zainstalowane otwierane podesty robocze (o głębokości użytkowej minimum 45 cm umożliwiające łatwy dostęp do sprzętu tworzące po otwarciu podest w równej linii ciągłej wzdłuż całego boku zabudowy pożarniczej. Otwarcie podestu musi być sygnalizowane w kabinie kierowcy. Powierzchnia podestów wykonana w technologii antypoślizgowej.
3.12	Zbiornik wody o pojemności minimum 4500 litrów, wykonany z materiału kompozytowego, zbiornik wyposażony w falochrony oraz oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację, z układem zabezpieczającym przed wypływem wody w czasie jazdy. Zbiornik posiada właz rewizyjny.
3.13	Zbiornik środka pianotwórczego o pojemności min. 10% pojemności zbiornika wody. / - wykonany z materiału kompozytowego odpornego na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów, / - wyposażony w oprzyrządowanie zapewniające jego bezpieczną eksploatację, / - napełnianie zbiornika środkiem pianotwórczym możliwe z poziomu terenu i z dachu pojazdu.
3.14	Dwuzakresowa autopompa o wydajności min. 25/8–2,5/40 z możliwością podania wody do zbiornika samochodu oraz zlokalizowana z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale zamykanym drzwiami żaluzjowymi. Przedział pompy powinien posiadać system ogrzewania niezależny od ogrzewania kabiny kierowcy i przedziału załogi umożliwiający ogrzewanie przy wyłączonym silniku oraz skutecznie zabezpieczający elementy układu wodnego lub wodno–pianowego przed zamarzaniem w temperaturach do –250C. Urządzenie grzewcze tego samego producenta jak w kabinie kierowcy.
3.15	Samochód wyposażony w jedną wysokociśnieniową linię szybkiego natarcia zamontowaną z prawej strony pojazdu patrząc w kierunku jazdy o długości węża nie mniejszej niż 60 m. na zwijadle, zakończoną prądownicą typu Turbo-Jetz nasadką do wytwarzania piany o regulowanej wydajności z możliwością podawania prądu zwartego i rozproszonego.
3.16	Linia szybkiego natarcia musi umożliwiać podawanie wody lub piany bez względu na stopień rozwinięcia węża. Zwijadło wyposażone w hamulec bębna, napęd elektryczny oraz korbę umożliwiającą zwijanie. Linia szybkiego natarcia o długości węża minimum 60mb na zwijadle, zakończona prądownicą typu TURBO–JET z nasadką do wytwarzania piany o regulowanej wydajności z prądem zwartym i rozproszonym. Konstrukcja zwijadła zabezpieczona rolkami zabezpieczającymi przed uszkodzeniem linii szybkiego natarcia we wszystkich kierunkach. / Skrytka i brzegi zabudowy (np. tylne narożniki zabudowy) zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi podczas pracy lub prowadzenia linii szybkiego natarcia.
3.17	Autopompa musi umożliwiać podawanie wody do zbiornika samochodu
3.18	Zbiornik wody musi być wyposażony w nasadę 75 z zaworem kulowym do napełniania z hydrantu (wlot do napełniania posiadający konstrukcję zabezpieczającą przed swobodnym wypływem wody ze zbiornika tym wylotem) oraz zawór zabezpieczający przed przepełnieniem zbiornika z możliwością przełączenia na pracę ręczną.
3.19	Autopompa wraz z układem wodno- pianowym musi być wyposażona w ręczny lub automatyczny dozownik środka pianotwórczego umożliwiający uzyskanie stężeń min. 3 i 6% ( tolerancja +/- 0,5%) dostosowany do wydajności autopompy.
3.20	Wszystkie elementy układu wodno-pianowego i układu neutralizacji muszą być odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów.
3.21	Konstrukcja układu wodno-pianowego musi umożliwiać jego całkowite odwodnienie przy użyciu co najwyżej dwóch zaworów.
3.22	Na wlocie ssawnym pompy musi być zamontowany element zabezpieczający przed przedostaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych zarówno przy ssaniu ze zbiornika zewnętrznego jak i dla zbiornika własnego pojazdu, gwarantujący bezpieczną eksploatację autopompy
3.23	Pojazd musi być wyposażony w działko wodno- pianowe DWP 24 z nakładką do piany o regulowanej wydajności i płynną regulacją kąta rozproszenia strumienia wodnego w zakresie min. 1200/2400 l/min,przy ob zamontowane na dachu zabudowy. Zakres obrotu działka w płaszczyźnie poziomej musi wynosić 360º, a w płaszczyźnie pionowej – od kąta ujemnego limitowanego obrysem pojazdu do co najmniej 75º.
3. 24	Samochód wyposażony w wysuwany, obrotowy maszt oświetleniowy zasilany z instalacji pneumatycznej pojazdu, zabudowany na stałe w samochodzie z dwoma reflektorami LED o łącznej wielkości strumienia świetlnego min. 20 000 lm. do oświetlenia dalekosiężnego, szerokokątnego i pod masztem. Zabezpieczenie masztu przed samoczynnym wysuwaniem w czasie jazdy po nierównej nawierzchni. Sterowanie połażeniem masztem i reflektorami z poziomu terenu za pomocą sterownika – pilota bezprzewodowego. Wysokość min. 4500mm, mierzona od podłoża, na którym stoi pojazd, do opraw czołowych reflektorów ustawionych poziomo, z możliwością sterowania reflektorami w pionie i w poziomie. Stopień ochrony masztu i reflektorów min. IP 55. Umiejscowienie masztu nie powinno kolidować z działkiem wodno-pianowym, skrzynią na sprzęt oraz drabiną. Maszt (lampy typu LED) wyposażony w podwójne, niezależne zasilanie elektryczne tj. z przenośnego agregatu prądotwórczego oraz z instalacji elektrycznej pojazdu. Instalacja elektryczna masztu zabezpieczona przed możliwością podania napięcia na lampy z dwóch źródeł jednocześnie. Masz oświetleniowy z funkcją automatycznego składania do pozycji transportowej. W kabinie kierowcy zainstalowana kontrolka informująca o wysunięciu masztu.
3.25	Przewidziane miejsce i uchwyty do montażu wyposażenia przewidzianego dla tego typu pojazdów. / -pojazd wyposażony w dwie szuflady na prowadnicach wysuwne poziomo. Jedna z szuflad będzie służyć do przewożenia agregatu prądotwórczego, druga do pompy i narzędzi hydraulicznych. Nośności tac musi być dostosowana do wagi urządzeń oraz umożliwiać odpalanie i pracę urządzeń w pozycji wysuniętej, / -jedną ściankę pionową lub półkę na sprzęt burzący oraz skrzynię dachową o wymiarach 2230x840x420 mm / -skrzynki wykonane z tworzywa sztucznego na drobny sprzęt, / -sprzęt rozmieszczony na półkach przy pomocy mocowań wykonanych przez Wykonawcę techniki mocowań w gestii Wykonawcy, / -rozmieszczenie sprzętu oraz półek do uzgodnienia z Zamawiającym w trakcie realizacji zlecenia. (Parametry urządzeń zamawiający poda w trakcie realizacji zlecenia.)
3.26	Na dachu przewidziane miejsce i uchwyty do montażu drabiny wysuwanej dostarczonej przez zamawiającego. (Rodzaj przewożonej drabiny do uzgodnienia z Zamawiającym w trakcie realizacji zlecenia.)
3.27	W pojeździe muszą być zamontowane 4 zraszacze zasilane autopompą, sterowane z kabiny kierowcy do ograniczania stref skażeń. Dwa zraszacze z przodu i dwa pomiędzy kołami pojazdu.
4	Warunki dostawy, gwarancji i serwisu
4.1	Gwarancja: / - na pojazd: min. 24 miesiące, / - na zabudowę pożarniczą: min. 24 miesiące, / - na dodatkowe wyposażenie zabudowy: zgodnie z gwarancją producentów, jednakże nie krótsza niż 12 miesięcy, / - w trakcie obowiązywania okresu gwarancyjnego wykonawca wykona nieodpłatnie przeglądy gwarancyjne zabudowy w siedzibie Zamawiającego lub w siedzibie Wykonawcy pod warunkiem, że Wykonawca pokryje koszty transportu pojazdu (paliwo oraz płyny eksploatacyjne) oraz delegacje maksymalnie dwóch kierowców (wyżywienie + nocleg) w obydwie strony.
4.2	Wszystkie wymagane dokumenty, niezbędne do rejestracji pojazdu jako samochód specjalny pożarniczy dostarczone najpóźniej w dniu przekazania pojazdu.
4.3	Do pojazdu dołączone instrukcje obsługi pojazdu, urządzeń i sprzętu zamontowanego w pojeździe, wszystkie w języku polskim.
4.4	Pojazd wyposażony minimum w: klin pod koła, zestaw narzędzi samochodowych, klucz do kół, podnośnik hydrauliczny, trójkąt ostrzegawczy, apteczkę samochodową, gaśnicę proszkową 2 kg oraz kamizelkę ostrzegawczą.
4.5	Wykonanie napisów na drzwiach kabiny kierowcy - OSP + nazwa,
4.6	Odbiór techniczno-jakościowy nastąpi w siedzibie Wykonawcy. Odbiór faktyczny pojazdu nastąpi w siedzibie Zamawiającego po dostarczeniu pojazdu przez Wykonawcę. W dniu odbioru faktycznego Wykonawca zorganizuje szkolenie dla 3 kierowców OSP z obsługi pojazdu.